## Slide 1: ANALYSE ET EVALUATION A PRIORI DES RISQUES BIOLOGIQUES ET DES RISQUES CHIMIQUES
Notes: Cette présentation propose une méthode permettant de repérer de façon rigoureuse tous les composants de la situation de travail, de manière à repérer les risques et les évaluer.

## Slide 2: Etape 1 : Analyse a priori des risques
Définition de la situation de travail
Identification du (des) danger(s)
Identification de la personne
Identification des situations exposantes et des évènements déclencheurs potentiels
Identification des dommages possibles
Notes: 2

## Slide 3: Réalisation du Processus d’Apparition d’un Dommage (PAD)
Danger =
produit biologique infectieux (agent ou réservoir)
produit chimique dangereux
manipulateur
dommage
Notes: Danger : connaitre sa dangerosité et ses vois de transmission ou d’exposition
Situation exposante car le manipulateur s’expose au danger
Evénements déclencheurs : contact potentiel entre le danger et le manipulateur
Dommages

## Slide 4: 5 M + Analyse des situations exposantes et des évènements déclencheur
Milieux
Ex: locaux
Moyens
Ex: mode opératoire
Matériel
Ex: outils, appareils
Situation exposante
Matière première
Ex : agent biologique
Main d’œuvre
Ex : personne
Evènement déclencheur
Notes: Personne non bleue

## Slide 5: « Remplissage de la burette avec une solution de NaOH à 0,25 mol/L»
L’élève remplit la burette avec un récipient sans bec verseur.
Solution de NaOH
à 0,25 mol.L-1
Elève de 1ère STL
Infection
Irritation cutanée
La solution de NaOH dégouline sur la main de l’élève.
ATTENTION
H315 :Provoque une irritation cutanée
H319 : provoque une sévère irritation des yeux
Notes: D’où la notion de danger : propriété intrinsèque d’un produit biologique , source potentielle de dommage.

## Slide 6: danger
Flacon d’hydroxyde de sodium à 0,25 mol.L-1
ATTENTION
H315 :Provoque une irritation cutanée
H319 : provoque une sévère irritation des yeux

## Slide 7: danger
Streptococcus pneumonie
Micro-organisme bactérien de classe 2, transmissible par voie aérienne = agent infectieux

## Slide 8: danger
Tube de sang centrifugé
= réservoir d’agents infectieux potentiels

## Slide 9: Situation exposante
Pas de situation exposante car pas de manipulateur !
Notes: Photo où n’apparaît pas la personne = pas de situation dangereuse
3 photos en situation dangereuse : ouverture boîte moisissure
Frottis
Ouverture couche

## Slide 10: Situation exposante
L’élève de Tle STL prélève un micro-organisme de classe 2 (S.pneumoniae)
Notes: Cas d’une situation dangereuse avec manipulation délibérée d’un micro organisme de classe 2: transmissible par voie aéroportée.

## Slide 11: Situation exposante
L’étudiante en BTS réalise un frottis sanguin: étalement
Notes: Cas d’une situation dangereuse avec manipulation potentielle d’agent(s) infectieux

## Slide 12: Plusieurs situations exposantes pour une même situation de travail

## Slide 13: Evènement déclencheur
Formation de bio aérosols

## Slide 14: Evènement déclencheur
Contact entre le sang et la peau
Notes: Evènement dangereux :
- Contact entre le sang et la peau
- Coupure avec la lame

## Slide 15
Plusieurs évènements déclencheurs possibles

## Slide 16: Chaîne de transmission
 |  | Chaîne de transmission / voie d’exposition |  | 
SITUATION exposante | EVENEMENT déclencheur | Porte de sortie si réservoir | Voie de contamination / d’exposition | Porte d’entrée (manipulateur)
Prélèvement de bactéries Streptococcus pneumoniae | Création d’aérosols |  | aéroportée | Nez
Frottis sanguin | Contact sang-peau |  | cutanéo-muqueuse | Peau lésée
danger
personne
Notes: Avec l’apparition de l’évènement dangereux, la chaine de transmission s’est mise en place.
Cas du prélèvement de de S pneumoniae : il s’agit dune utilisation délibérée ; on connait la voie de transmission (aéroportée) de l’agent infectieux. Donc on envisage le ou les évènements dangereux qui provoquerai(en)t une transmission par voie aréroportée.
Cas du frottis sanguin : il s’agit dune utilisation potentielle ; on ne connait pas le ou les agents infectieux. Donc on consulte Baobab pour connaître les agents potentiellement présents et leur voie de transmission. Pour chaque voie de transmission relevée, on doit envisager tous les évènements dangereux possibles.
Cas du remplissage de la burette avec NaOH 0,25 M : utilisation délibérée : produit corrosif par contact cutané, donc cherche les évènements dangereux pouvant provoquer un contact cutané.

## Slide 17
Bactéries de classe 2
Elève de terminale
Infection
Une élève prélève S. pneumoniae
Émission d’aérosols
Dommage

## Slide 18
Sang
Etudiant de STS
Infection ou cancer
L’étudiant de STS réalise un frottis sanguin
Coupure avec lame
Contact avec le sang

## Slide 19: Analyse a priori du risque sur le site 3 RB
Notes: Situation de travail = 5 M
L’exposition = digestive, cutanée, respiratoire
Dommage = infection ou intoxination ou allergie ou cancer

## Slide 20: L’exposition à un agent chimique dangereux est un évènement déclencheur induisant un dommage.
NON
L’exposition d’un agent chimique dangereux est une situation exposante.
Lors de la situation exposante, l’évènement déclencheur est facultatif.
Si l’évènement déclencheur se produit, le dommage est aussi facultatif.

## Slide 21: Une coiffeuse effectue un soin à une personne atteinte d’une teigne. S’agit-il :
D’une situation exposante ?
D’un évènement déclencheur ?
Donner les composants de la chaîne de transmission éventuelle.
OUI
Situation exposante car le manipulateur (coiffeuse) est exposé (soin) à un danger (teigne)
NON
Pas d’évènement déclencheur décrit (par exemple : main souillée par la teigne en contact avec le cuir chevelu de la coiffeuse)
Notes: Exemple d’exposition non délibérée

## Slide 22: Recherche de la fiche de l’agent infectieux de la teigne :
Utilisation de « Baobab » = Base d’Observation des Agents Biologiques

## Slide 23: Chaîne de transmission de la teigne
Source d’infection = homme ou animaux ou objets contaminés ou poussières contaminées
Voie de transmission :
- par air (aérosols),
- par contact cutané ou muqueux,
Porte de sortie : peau si l’homme est le réservoir
Portes d’entrée :
peau
danger
manipulateur
Notes: L’évènement dangereux peut provoquer la transmission
Cf .Document :INRS Risque biologique en milieu professionnel : animation comment se transmettent les agents biologiques